# Text boxes

Résistance aux C3G : Recherche de production de BLSE

SI BLSE NON évidente : rapprocher les disques C3G/AMC à 20 mm et tester FEP/CPO à 30 mm

- Lecture SIRSCAN, Interprétation avec Biologiste

- Le biologiste : Informer le service et l’EOH (cf. procédure CLIN), compléter et envoyer la feuille de signalement BMR

30 mm

20 mm

SI BLSE évidente (Bouchon de champagne (synergie AMC/C3G):

FEP

C

CS

FOS

IMP

CPO

20 mm

CTX

Et réaliser les disques complémentaires d’emblée (éco : 24h)

Disques complémentaires à tester (si non initialement testés)

24h 35°C aérobie

24h 35°C aérobie

CAZ

24h 35°C aérobie

Cefépime (C4G)

cefpirome(C4G)

AMC

Si BLSE (+)

= C4G (R) + IMP (S)

Chez P. mirabilis, P. vulgaris, P. penneri, M. morganii, P. stuartii

et P. rettgeri, les BLSE s’expriment à bas niveau. Dans ce cas, le test de synergie est optimisé en disposant les disques à une distance de 40-45 mm au lieu de 30 mm

céfotaxime

céftazidime