ANALYSES DU TRIAGE/ Biosite ®

| ANALYSE | LIMITE DE LINEARITE | VOLUME | ECHANTILLON | PRECAUTIONS SPECIALES | DELAI EXTRACTION SERUM | DUREE DE CONSERVATION APRES DECANTATION AVANT ANALYSE | RISQUE INTERFERENCES SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | URINE |  | SA NG TOTAL | PLASMA |  |  |  |  |
|  | < | > |  |  |  |  |  |  |  | -15 ° à -25°C | 2° - 8°C | 15° - 25°C | Bili g/L | Hb g/L | TG g/L | Autres |
| BNP | 5 pg/mL | 5000 pg/mL | 250 µL | - | EDTA | EDTA | Echantillon à température ambiante, bien homogénéisé avant le dosage. (doucement pour le sang, au vortex pour le plasma) | - | plasma | 24h | 24h | >0,2 | >10 | >10 | Cholestérol >10 g/L Hématocrite doit être entre 27 et 51% |
| Tox Drug Screen | Voir en fonction des drogues | 250 µL | Urine fraîchement émise dans un récipient en verre ou en plastique | - | - | Echantillon à température ambiante, centrifuger avant analyse. | Rapide | > 2j. | 2 jours | - | - | - | - | Des adultérants comme l’eau de Javel ou d’autres oxydants puissants, ajoutés à des échantillons urinaires, peuvent donner lieu à des résultats erronés |

ANALYSES DU DCA VINTAGE/ Siemens ®

| ANALYSE | LIMITE DE LINEARITE (mg/L sauf indication) | QUANTITE minimale (sans volume mort) | ECHANTILLON (Solvant) | PRECAUTIONS SPECIALES | DUREE DE CONSERVATION APRES DECANTATION | RISQUE INTERFERENCES SI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urine | Sang total |  |  |  |
|  | < | > |  |  |  |  | -15 ° à -25°C | 2° à 8°C | 15° à 25°C | Bili g/L | Hb g/L | TG g/L | Autres |
| Hémoglobine glyquée | 2,5% | 14% | 1 µL | - | →EDTA →Héparine →Fluorure-oxalate →Citrate | Une fois dans le tube capillaire l’échantillon doit être traité dans les 5 minutes. Echantillon à température ambiante et bien homogénéisé avant l’analyse. | 2 s | 2s | 1s | > 0,2 g/L | Invalide si Hb < 7 ou > 24 g/dL | > 13,47 | Facteur rhumatoïde > 1/5120 : interfère L’anémie hémolytique, la polycythémie et les états homozygotes HbS et HbC peuvent donnés des résultats incorrects. |
| Micro-albumine | 5 mg/L | 300 mg/L |  | Aléatoire, nocturne ou 24h sans conservateur | - | Echantillon à température ambiante et centrifugé (préférable) ou bien homogénéisé. | - | 2s | - | - | - | - | Glucose < 25 g/L, Urée < 24g/L Ascorbat< 4,5 M, Acetoacétate < 7,8 M, Eviter les échantillons hémolysés ou ayant une coloration rouge. Eviter les échantillons recueillis après activité physique intense ou si suspicion d’une infection urinaire ; Eliminer les échantillons contenant Albuminurie > 2 g/L. |
| Créatinine | 15 mg/L | 500 mg/L |  |  |  |  |  |  |  | > 0.036 | > 0,3 g/L | - |  |

s = semaine

# Text boxes

dans le plasma