| Recommandations GHET 2007 et site sante.gouv.fr (21/08/10) |
| --- |
| tubes, matériaux | Tubes CE, sous vide ou verre siliconé, PET étanchéifié En cas de nécessité absolue, le sang peut être prélevé sur cathéter après rejet des 5 à 10 premiers millilitres de sang. |
| Anticoagulant | Citrate Na 3,2 % (=0,109 mole), rapport anticoagulant/sang = 1 vol / 9 vol (ou CTAD à l’abri de la lumière) Remplissage des tubes jusqu’au trait noir : >90% recommandé, 80% acceptable |
| Volume d’air résiduel | < 20% |
| Hématocrite | Emettre des réserves si hématocrite > 55% ou < 30 |
| Prélèvement Conditions optimales | - le matin, au repos depuis plus de 5 minutes, en position assise - un repas léger sans matières grasses est autorisé - tabac, exercice physique, caféine sont à éviter |
| Taille optimale de l’aiguille | Diamètre compris entre 19 G (1mm) et 22 G (0,7 mm). Prélèvements pédiatriques : 23 G OK. Les aiguilles à ailettes de type « épicrânienne » OK si longueur < 6cm et volume mort < 150 µl). Elles sont recommandées chez l’enfant et chez l’adulte en présence de veines fines ou difficiles. |
| Garrot : | Peu serré, maintenu moins d’1 minute. Si les veines sont fines ou difficiles, le laisser en place en le serrant modérément. Avec les tubes sous vide, dès que le sang afflue dans le tube, le garrot doit être desserré. |
| Site de ponction : | Eloigné de toute perfusion |
| Ordre de prélèvement des tubes | 1 - Tube sec sans activateur ou tube de « purge », si utilisation de systèmes de prélèvement avec tubulure dont le volume d’air est supérieur à 300µl 2 - Tube citraté 3 - Les autres tubes (EDTA, héparine…) En cas de bilan comportant un examen unique d’hémostase, le premier tube peut être conservé, si la ponction veineuse est franche et si le bilan ne comporte que des tests courants de coagulation. Cette recommandation s’applique particulièrement pour la surveillance des traitements par antivitamines K. |
| Homogénéisation | Les tubes doivent être soigneusement agités par 8 à 10 retournements successifs |
| transport | Position verticale dans l’heure sans agitation intempestive |
| conservation avant analyse | entre 18°C et 22°C (éviter de stocker au frais : 2-8°C !) maximum : 4 heures sinon centrifuger, décanter et congeler le plasma dans les 4h |
| Centrifugation | 2000-2500 g pendant 15 minutes entre 18-22°C (thermostaté) |
| Congélation | Aliquotes de petit volume (500 à 1200 microlitres), tubes avec bouchons à vis, en matériau non mouillable et capacité adaptée à l’échantillon (volume d’air le plus faible possible). La plus rapide possible : azote liquide, sinon à -70°C plutôt qu’à -20°C. Conservation des échantillons congelés : 2 semaines à -20°C et jusqu’à 6 mois à -70°C. |
| Décongélation | Rapide au bain-marie à 37°C, puis homogénéisation et test immédiat. Si tests différés : conservation à + 4°C < 2 heures. Recongélation : à proscrire pour tous les tests fonctionnels. |
| Interférences | Les prélèvements lactescents, hémolysés doivent être rejetés. L’absence de micro-caillots doit être vérifiée. |